# Définition du cas-test

# Supersonic Business Jet (SSBJ)

# Vue générale

# Voilure

## Géométrie

paramètres de définition :

- surface de la voilure :

- flèche :  et

- effilement:

- épaisseur relative :      (NB :  est une constante)

Tous les autres paramètres peuvent être déduits de ces 5 variables :

Corde d’emplanture

Envergure

Allongement

Flèche à 25% de corde

Corde moyenne aérodynamique

On aura également besoin du volume de la voilure  pour le calcul des traînées. Il prend en compte le diamètre du fuselage .

## Fuel

Le volume de fuel contenu dans la voilure est .

est le diamètre du fuselage.

On cherche maintenant à déterminer le volume  d’un réservoir.

La surface en plan d'un réservoir est :

Le volume d'un réservoir est approximé par :

Comme il y a 2 réservoirs, le volume total de fuel dans la voilure est

### En ajoutant  - volume de fuel contenu dans le fuselage - on obtient comme volume de fuel total

## Dérive

Les paramètres de définition sont :

- surface : . Dans un premier temps, on prendra

- flèche :  et

- effilement:

- épaisseur relative :      ( est une constante)

On peut en déduire les valeurs suivantes

On aura également besoin du volume de la dérive  pour le calcul des traînées.

## Fuselage

La longueur total du fuselage est

La surface du fuselage est la somme de la surface de 2 cylindres et de 2 cônes, soit

Le volume du fuselage est la somme du volume de 2 cylindres et de 2 cônes:

## Nacelle

Longueur entrée d'air :

Longueur moteur :

Longueur tuyère :

La longueur de la nacelle est :

On peut approximer la surface de la nacelle par

On peut approximer le volume  de la nacelle par

# Masse

## Masse structure

Le facteur de charge est fixé à

On prendra comme approximation

### Comme mentionné, on prendra également comme approximation

### Masse Voilure

Masse dérive

Masse fuselage

Masse train d'atterrissage

La masse structure totale est

## Masse moteur

On définit la masse moteur , la longueur moteur  ainsi que le diamètre moteur  en fonction de la poussée au niveau de la mer , du taux de dilution  et du Mach .

Les relations permettant d’obtenir   et  sont définies plus loin dans le module moteur.

## Masse avion

Masse passagers :

Masse avionique :

Masse fuel :

Masse avion totale :

# Traînées

La forme générale d’une traînée est  , où est le coefficient de frottement et  la surface du contributeur.

## Traînée de frottement

On commence par définir la surface de la voilure hors fuselage Sext et la surface mouillée voilure

La traînée de frottement  (qui est égale à la traînée visqueuse au niveau N1) est la somme des traînées de frottement , où décrit l'ensemble des contributeurs.

A chaque contributeur  on associe un coefficient de frottement qui dépend de la longueur spécifique du contributeur (via le Reynolds) et de sa surface mouillée

Il y a 6 contributeurs : la voilure, la dérive, le fuselage et les 3 nacelles.

On a également besoin d'un certain nombre de variables intermédiaires :

pour la voilure, la longueur spécifique est , la surface mouillée est

La contribution de la voilure au frottement est

Pour la dérive, la longueur spécifique est , la surface mouillée est

La contribution de la dérive au frottement est

Pour le fuselage, la longueur spécifique est , la surface mouillée est

La contribution du fuselage au frottement est

Pour une nacelle, la longueur spécifique est , la surface mouillée est

La contribution d'une nacelle au frottement est

Comme il y a 3 nacelles, la traînée de frottement totale est donc :

## Traînée d'onde volume

La traînée d'onde volume est la somme des différentes contributions provenant de la voilure, de la dérive, du  fuselage et des 3 nacelles.

- On définit une traînée d’onde volume pour les corps fuselés , qui regroupe à la fois le fuselage et les nacelles.

- Pour la voilure

La trainée onde volume de la voilure est :

- Pour la dérive

La trainée onde volume de la dérive est :

La traînée d’onde volume totale est :

## Traînée à la portance

Le coefficient de frottement pour la traînée à la portance est

La traînée à la portance est

Par ailleurs , on a

Il vient

On définit par ailleurs le coefficient de traînée pour le train d’atterrissage

Ce qui nous donne le  final, à savoir

# Perfos basse vitesse

## Vitesse approche

: vitesse de référence

: vitesse de décrochage (stall) à l’atterrissage

: masse à l’atterrissage

Pour un angle d’attaque , on a

On en déduit

## Distance décollage

: vitesse de décrochage au décollage

On commence par définir un certain nombre de paramètres qui dépendent du nombre de moteurs.

est un coefficient qui permet de prendre en compte quand un moteur est en panne, où  est le nombre de moteurs.

A priori, on a choisi une configuration à 3 moteurs, donc on a

et

L’angle de montée  permet de définir la pente

est la poussée moyenne du moteur

est la traînée en configuration de décollage  , pour  et

La longueur de piste (notée BFL pour Balanced Field Length) est :

BPR est le taux de dilution du moteur

correspont au  pour  et , soit

# Rayon d'action

: consommation spécifique du moteur (kg/N/s)

: coefficient de portance

: coefficient de traînée

: masse en début de croisière

:masse en fin de croisière.

: vitesse.

( est fonction de l'altitude est peut être obtenue en utilisant des tables d'atmosphère.

# Module moteur

Un certain nombre de variables provient d'un module moteur décrit à part : ,

# Index  des variables

##### Paramètres d’optimisation

flèche à 0% de corde

flèche à 0% de corde pour la dérive

flèche à 100° de corde

flèche à 100° de corde pour la dérive

effilement

effilement pour la dérive

Altitude

taux de dilution (By Pass Ratio)

diamètre fuselage

nombre de Mach

surface de la voilure

épaisseur relative (constante)

épaisseur relative de la dérive (constante)

volume de fuel total

##### Contraintes/Objectifs

BFL		longueur de piste (BFL=Balanced Field Length)

L3		3e section du fuselage

R		rayon d'action

vitesse de référence

##### Données

(max		incidence maximum

fixé en fonction du nombre de moteurs

coefficient traînée du train d’atterrissage

constante de Newton

coefficient pour la masse d’atterrissage

masse avionique

nombre passagers

facteur de charge

nombre de moteurs

##### Variables intermédiaires

(		incidence à l’atterrissage

(25 		flèche à 25% de corde

(		fonction de l'altitude, obtenue par des tables d’atmosphère

température athermale

A		allongement

envergure

envergure de la dérive

corde d'emplanture

corde d'emplanture de la dérive

Cs		consommation spécifique

Ctip		corde en bout d'aile

Cx		coefficient de traînée

Cx0		coefficient de traînée

Cz		coefficient de portance

coefficient de portance max

corde pour y donné

corde moyenne aérodynamique

corde moyenne aérodynamique de la dérive

diamètre moteur

diamètre nacelle

G		pente de montée

L1		1e section du fuselage

L2		2e section du fuselage

L4		4e section du fuselage

Lent		longueur entrée d'air

Lfus		longueur fuselage

Lmot		longueur moteur

Lnac		longueur nacelle

Ltuy		longueur tuyère

Matt		masse à l’atterrissage

Mavion		masse totale avion

Md		masse dérive

Mdc		masse début croisière

Mf		masse fuselage

Mfc		masse fin croisière

Mfuel		masse fuel

Mmot		masse moteur

Mpax		masse passagers

Mstruc		masse structure

Mt		masse train d'atterrissage

Mv		masse voilure

Pmoy		poussée moyenne du moteur

Reynolds

Sder		surface dérive

Sext		surface de la voilure hors fuselage

Sfus		surface fuselage

Sgouv		surface de gouverne

surface nacelle

surface mouillée voilure

traînée atterrissage

traînée de frottement totale

traînée de frottement de la dérive

traînée de frottement d’une nacelle

traînée de frottement de la voilure

traînée d'onde volume totale

traînée d'onde volume de la dérive

traînée d'onde volume fuselage + nacelles

traînée d'onde volume de la voilure

traînée de portance

poussée (Thrust at Sea Level Static)

V		vitesse

Vr		vitesse de référence

vitesse de décrochage (stall) à l’atterrissage

vitesse de décrochage (stall) au décollage

volume dérive

volume de fuel du fuselage

volume de fuel dans la voilure

volume fuselage

volume nacelle

volume voilure

# Text boxes

Dfus

(

d1

d21

L

d3